## Slide 1: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
2020. 2. 8.
강 홍 구

## Slide 2: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
Quadir, Shahed E., et al. "A survey on chip to system reverse engineering." ACM journal on emerging technologies in computing systems (JETC) 13.1 (2016): 1-34.
요약
  칩, 보드, 시스템 리버싱 및 안티리버싱 기법 정리한 서베이 논문
  시스템 리버싱 위주로 개략적으로 살펴보았음
Reference

## Slide 3: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
전자 기기(Electronic System) 리버싱
  칩 레벨, PCB(보드) 레벨, 시스템 레벨
칩 레벨
PCB 레벨
  보드에 연결된 구성 요소, 레이어와 포트 식별
  내부적인 연결 식별
시스템 레벨
  시스템의 펌웨어는 시스템의 작동과 타이밍 등의 정보 포함
  비휘발성 메모리에 임베디드 형태로 들어있음
Introduction

## Slide 4: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
2. Equipment
3. Chip-level RE
4. Chip-level Anti-RE
5. Board-level RE
6. PCB-level Anti-RE
7. System-level RE
  칩/PCB 리버싱: 임베디드 시스템 칩과 보드의 넷리스트 확보 목표
  시스템 리버싱: 시스템 operation code, control instruction 확보 목표
  FPGA 리버싱을 주로 다룸
다음 목차

## Slide 5: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
7.1 펌웨어/넷리스트 정보 표현
  펌웨어와 넷리스트 정보는 ROM, EEPROM, 플래시 메모리에 저장 가능
  ROM의 특성, 유형 (생략)
  EEPROM의 구성 (생략)
  FPGA 비트스트림 구조
    논리 블록: 논리 게이트, 레지스터 조합 등 기본적인 디지털 회로 프리미티브 표현
    연결 블록, 스위치 블록: 서로 다른 논리 블록 간의 연결 표현
7.2 ROM RE
  ROM 역공학은 최신 광학/전자 현미경을 이용해 각 셀의 바이너리 상태를 확인해야 함
  (생략)
7. System-level RE

## Slide 6: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
7.3 EEPROM/Flash RE
  EEPROM과 플래시는 구조가 유사하고, 같은 논리 저장 메커니즘 사용 -> 역공학 절차가 대부분 동일
  전자를 이용해 상태 차이를 표현, 기하학적 차이가 아니므로 X-ray로는 콘텐츠 탐지 불가
  SEM/TEM 등을 이용해 부동 게이트(Floating gate)를 살펴보고 전자를 측정할 경우, 전자의 분포를 바꿔놓게 되어 콘텐츠 손상됨
  따라서, 오랜 시간 EEPROM/플래시 메모리 기술은 역공학에 가장 강력한 기술로 여겨짐
  But, 최근에는 비싸고 특별한 장비를 이용해 정보를 추출하는 기법 제시되었음
  이 기법들은 내부에 영향을 주지 않기 위해 메모리의 뒷면을 통해 수행됨
  7.3.1 Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM) 절차
  7.3.2 Scanning Capacitance Microscopy (SCM) 절차
  (생략)
7. System-level RE

## Slide 7: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
7.4 FPGAs RE
  지난 논문과 구성 유사 (비스스트림 접근, 복호화, 넷리스트로 전환)
  7.4.1 비트스트림 접근 (생략)
  7.4.2 비트스트림 복호화 (생략)
  7.4.3 비트스트림 전환
    Rannaud 등이 처음으로 비트스트림 파일을 넷리스트로 변환 시도
      집합론 알고리즘과 상호상관 알고리즘이 비트스트림과 관련 자원 연결 짓는 DB 구축에 사용 (Xilinx 제품)
    Xilinx EDA tool로 생성한 Xilinx Design Language(XDL)에 의존하는데, 활성화된 구성 자원 정보만 제공했음 -> 정적/비사용 구성 자원 정보는 얻을 수 없었음
    이후, XDL Report(XDLRC)를 활용해 DB 강화 -> 정적인 구성 자원 정보도 제공
    하지만 상호상관 알고리즘이 불완전하여 비트스트림과 자원을 완전히 연결짓지 못하고 있음
    덕분에 FPGA 임베디드 시스템에 ASICs 나 마이크로 컨트롤러에 비해 리버싱에 강함
7. System-level RE

## Slide 8: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
8.1 ROM 안티리버싱
  대부분의 내용은 생략
  주로 기법이 camouflage(위장) 관련 내용
    트랜지스터, 와이어 위장 등..
8.2 EEPROM/Flash 안티리버싱
  부동 게이트 전하에 영향을 주지 않기 위해 공격자는 뒷편에서 디레이어링 선호 -> 뒷면 공격에 대응해야 효과적
  세부 기법은 아직 못봤음
    Circuit Parameter Sensing
    Light Sensing
    Ferroelectric RAM Memory
8. System-level Anti-RE

## Slide 9: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
8.3 FPGA 안티리버싱
  8.3.1 비트스트림 은닉
  8.3.2 부채널 은닉
    부채널 내성 높이는 효과적인 설계: 전력 소비와 해독 작업 사이의 의존성 제거
    Tirk 등: 일정하게 전력을 소모하고 다른 회로 작업과 무관하게 일정한 회로 딜레이가 발생하는 동적 CMOS 로직 구현
    Wu 등: 데이터 및 계산과 독립적으로 전력을 소모하는 비동기식 논리 설계 적용을 제안
      부채널 공격에는 효과적이지만 일반적인 CMOS 로직에 비해 많은 공간과 소모 전력을 필요로 함
    노이즈 추가: 랜덤한 전력 노이즈를 추가하면, 공격자가 어떤 부분이 복호화의 전력 소모인지 알기 어려움
  8.3.3 비트스트림 전환 방해
8. System-level Anti-RE

## Slide 10: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
8.3 FPGA 안티리버싱
  현존하는 안티리버싱은 3개 유형
  8.3.1 비트스트림 은닉
    Flash FPGA 등은 외장 구성 메모리 불필요 -> 직접적인 wiretap(도청, 스니핑) 무의미
    Flsah FPGA는 플래시 메모리가 비휘발성이므로 켜질 때 비트스트림 다운로드 불필요
  8.3.2 부채널 은닉
  8.3.3 비트스트림 전환 방해
8. System-level Anti-RE

## Slide 11: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
8.3 FPGA 안티리버싱
  8.3.1 비트스트림 은닉
  8.3.2 부채널 은닉
  8.3.3 비트스트림 전환 방해
    아직까지는 온전히 비트스트림을 넷리스트로 전환하는 것은 이론적으로만 가능
    미래에 침투적 공격이 수행되면 모두 전환 가능할 것임
    FPGA 벤더는 비침투 공격에서 비트스트림 전환을 지연시킬 수 있는 대응책을 알아야 함
      지금까지의 전환은 공개된 정보(유저 가이드 등)와 문서화되지 않은 정보의 양에 강하게 의존하고 있음
      따라서 벤더는 새로운 정보를 공개할 때 역공학 공격에 사용될 수 있음을 인지해야 함
    부분적인 배치 -> 중요한 구성 비트를 FPGA 안의 플래시 메모리에 저장하고, 나머지 구성 비트를 외장 메모리에 두면 도청을 해도 부분적인 매핑 정보만을 가져올 수 있게 됨 (근본적 차단)
8. System-level Anti-RE

## Slide 12: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
안티리버싱 기법
  다른 공격에는 취약할 수 있음
  위장 기법: 이미징을 어렵게 하지만, 파괴적인 디레이어링까지는 막을 수 없음
  난독화는 이미징을 어렵게 하지는 않으나, 설계상의 기능 모호하게 함. But, 파괴적인 분석을 수행하면 기능 다 찾을 수 있음
  뒷면을 통한 공격 탐지: 임베디드 전력 공급에 의존하고 있음. 공격자가 이 전력 공급을 인지하고 나면 고립시켜 쉽게 우회 가능
9. Challenges and Future Work

## Slide 13: 시스템 리버싱 관련 최근 연구 개요
Open Challenge
  정량적으로 안티리버싱 기법이 얼마나 강한지 측정하는 것이 어려움
  안티리버싱 기법은 필연적으로 다른 문제를 일으킴. 의존성이나 전력 소모, 면적 오버헤드 등. 안티리버싱을 적용하기 전에 trade-off를 잘 고려해야 함
  현재 대부분의 안티리버싱 기술은 독립적으로 제안됨. 2개 이상의 안티리버싱 기술을 하나의 설계에 적용하는 것은 하드웨어 보안을 분명히 향상시킬 것임. 여러 기법을 어떻게 최적화해서 적용할 것인지 고려하는 것은 어려움
  대부분의 안티리버싱 기술은 원래 설계에 덧붙여서 보안을 제공함. 하지만 이 원래 설계는 안티리버싱에 대한 고려가 없는데, 장기적으로는 전자기기는 리버싱 내성을 갖도록 설계되어야 함.
  비침투 공격을 보호하기 위해, 가짜 금속 또는 세라믹 가루가 내부 칩 구조 및 보드 사이에 사용될 수 있음. 이는 기능에 변화를 주지는 않으나, x-ray를 찍고도 공격자가 기능을 알기 어려움
9. Challenges and Future Work