## Slide 1: Embedded System Firmware Analysis - Three Examples for Avatar Analysis -
2020. 3. 21.
강 홍 구

## Slide 2: Content
Zaddach, Jonas, et al. "AVATAR: A Framework to Support Dynamic Security Analysis of Embedded Systems' Firmwares." NDSS. Vol. 14. 2014.
3가지 케이스 분석
  하드 디스크 드라이브의 Mask ROM 부트로더
  상용 Zigbee 기기의 취약점 탐색
  피처폰의 GSM 네트워크 스택 조작
평가에 있어서,
  사람의 개입: 후킹할 실행 부분 결정, 분석 대상 코드 영역 결정 (반복적, 증분적으로 구축되는 지식 기반을 바탕으로)
Reference & Content

## Slide 3: VI. Evaluation
분석 대상
  상용 SATA 드라이브, 기성품, 메인 하드디스크 제조사 제품
  ARM 966 프로세서 포함(ARMv5 명령어 셋 기반), on-chip 롬 메모리 포함(masked 롬 부트로더, 라이브러리 함수, 외장 시리얼 플래시, SDRAM 컨트롤러 등 포함)
  JTAG 연결 부분은 있으나, 디버깅 특성이 비활성화 상태
첫 번째 목표: Avatar stub 삽입 (내부적인 가짜함수들)
  목적: 부팅 절차 장악 및 추후 심층 분석을 위한 기반
  이용 채널
    Mask ROM의 stage 0 부트로더가 실행되면, 다음 부트로더 stage를 플래시 메모리에서 로드
    시리얼 포트를 통해 디버그 모드 가능 <- 여러 명령어 통해
Mask ROM Bootloader 분석

## Slide 4: VI. Evaluation
첫 실험
  드라이브 컨트롤러에 Avatar stub 로드 + 부트로더 펌웨어 full separation 모드 실행
    시스템에 대한 사전 지식 없는 사용자의 초기 행위를 모사함
  Full separation 모드
    코드 실행은 S2E에서 진행되며, 모든 메모리 접근은 avatar 바이너리 프로토콜을 통해 시리얼 포트로 연결된 하드 드라이브 내 stub에 전달됨
    시리얼 연결의 용량이 제한적인데, 굉장히 집약적인 입출력이 로더 초기에 수행됨(플래시 칩에서 다음 stage를 읽어오는 때) -> 시스템에서는 몇 개의 명령어만 에뮬레이팅 할 수 있었음
      따라서 24시간 동안 실행해보다가 이 방식 포기
Mask ROM Bootloader 분석

## Slide 5: VI. Evaluation
두 번째 실험
  설정은 첫 번째와 동일하게 했으나, 메모리 최적화 플러그인을 사용
    코드 및 스택 메모리 영역을 자동으로 탐지 -> 에뮬레이터에 이를 로컬 영역처럼 표시했음
    8시간 에뮬레이션 이후, 부트로더 메뉴에 도달 가능 -> 뤌씬 나아졌지만 그래도 분석 불가능한 수준
개선 시도
  병목 현상은 펌웨어가 여러번 읽기 작업을 수행했기 때문
    하드웨어에 실제 요청을 전달하지 않고, Avatar가 하드웨어 상호작용을 재전송하는 방식으로 설정
      두 번째 실험에서 플래시 메모리와의 통신을 추적해서 플래시 메모리 콘텐츠를 추출했음
      파일로 이를 덤프하여, 에뮬레이터 내에서 읽기 작업 수행할 수 있도록 함 -> 4분 내에 부트로더 도달
  용납 가능한 설정 확보함
Mask ROM Bootloader 분석

## Slide 6: VI. Evaluation
세 번째 실험
  결과: S2E가 기호 실행을 하는 접점 역할을 수행하며, 자동으로 하드 드라이브 부트로더의 통신 프로토콜을 분석하고, 숨겨진 백도어를 탐지함
  Avatar가 하드 드라이브 부트로더를 메뉴 로딩될 때까지 실행하도록 한 후, 시리얼 포트에서 읽어온 모든 데이터를 기호값으로 대체함
    S2E가 사용자 입력값과 관련해 모든 가능한 코드 경로를 탐색 시작 -> 기호 값을 추적하며 메모리 쓰기 작업에서 주소 또는 값으로 쓰인 기호 값, PC로 쓰인 기호 값을 확인 -> 임의 코드 실행에 사용될 수 있는, 모든 입력 명령어를 찾을 수 있었음
    비슷한 방법으로, 사용자는 기호 실행을 이용해서 백도어를 찾거나, 입력값 파서/통신 프로토콜 내의 비문서화된 명령어를 자동으로 찾을 수 있음
  펌웨어 입력값 핸들러 대규모 검증 위해, 모든 허용된 명령어를 복구하고 그 의미를 검증했음
    help 명령어로 모든 가능 명령어 목록화 -> Avatar가 탐지함
Mask ROM Bootloader 분석

## Slide 7: VI. Evaluation
분석 결과
  펌웨어 내에 숨겨진 명령어 없었으나 명령어를 이용해 임의 메모리 수정/코드 실행 가능
  실제 프로토콜이 help 메뉴에 정의된 것보다 헐거웠음(loose)
    AP 명령어의 인자가 명령어의 어떤 글자에 의해서도 파싱될 수 있었음(공백 이외에도 가능)
    인자로 임의의 긴 숫자를 넣을 수 있었음(코드 상에서는 8자리 숫자까지만 받도록 정의되어있으나)
두 번째 stage 부트로더 에뮬레이션 진행 (첫 stage 분석 완료 후)
  DRAM 초기화 과정에서, 하드드라이브 프록시 응답 멈추고, 실행 멈춤 -> 기기 전체 크래시
  추론: 초기화 단계는 DRAM 타이밍을 쓰고, 개별 단위로 수행되어야 하는 듯
    실행 경로에서 크래시 되는 코드 라인을 알고 있었으므로 -> 필요한 코드를 찾고, 해당 함수를 고립시킨 후 자연스럽게 실행되도록 하드드라이브에 다시 밀어넣었음 (Avatar 이용)
    그 외에도 일부 함수를 실 하드웨어로 이전할 필요가 있었음
  몇 번의 반복 이후, 첫 번째/두 번째 stage 에뮬레이션 성공 -> 실제 OS 로딩하는 지점에 도달
Mask ROM Bootloader 분석

## Slide 8: VI. Evaluation
분석 대상
  Econotag: IEEE 802.15.4 기반 저전력 무선 프로토콜을 실행하기 위한 일체형 기기
    프로토콜: Zigbee, 6lowpan
  MC13224v 시스템 이용: ARM7TDMI 마이크로컨트롤러 기반 기반, 메모리 + 주변장치 및 전파 송수신 모듈 포함
  96KB RAM 메모리, 80KB ROM, 시리얼 플래시
    롬: 주변 장치를 위한 드라이버 포함 (MACA 라는 전파 제어 장치 포함)
분석 목표
  패킷 수신 절차 관련 코드에서 취약점 탐색
상용 Zigbee 기기 취약점 탐색

## Slide 9: VI. Evaluation
환경/기기 세팅
  이를 위해, 2개의 Econotag 기기 사용해서 서로 통신하게 함
    무선 시리얼 연결(무선 UART), SMAC(Simple MAC) 네트워크 스택 이용
    프로그램은 UART로부터 글자 수신, 전파 패킷으로 이를 전달함
    수신한 전파 패킷은 시리얼 포트로 전달함
  전파로부터 수신한 데이터 -> 시리얼 포트로 전달하기 전에 버퍼에 들어감
    취약점을 찾기 위해 프로그램 상 버퍼 오버플로우 취약점을 삽입했음 (버퍼를 수정)
에뮬레이터 설정(1/2)
  Avatar는 두 기기 사이 통신이 시작되기 전까지 펌웨어를 자연스레 기기에서 실행
    하나의 기기에 대해서는 Context switch를 하기 위한 준비 완료
    에뮬레이터 내에 ROM 메모리에 올라간 코드를 이용해 full separation 모드로 동작
    모든 입출력 접근은 JTAG 연결을 통해 물리 기기로 전달
상용 Zigbee 기기 취약점 탐색

## Slide 10: VI. Evaluation
에뮬레이터 설정(2/2)
  에뮬레이터가 기호 실행을 하도록 설정함
    기호 값인 수신 패킷을 포함하는 버퍼를 표시하기 위해 주석을 사용했음
    코드 커버리지를 최대로 만드는 기호 상태(symbolic state)를 선택하기 위해 상태 선택 전략을 적용
실행
  버퍼의 기호 값을 처음으로 쓰는 명령어에서, S2E는 실제에서 기호 실행 모드로 전환함
  실행 결과, 기호값에 따라 조건 분기문 등에 의해 다양한 상태로 갈라짐
    564개 상태를 탐색한 후, 1분 미만의 시간이 소요되었으며, 임의 실행 탐지 모듈이 제약조건 없는 기호 값이 리턴 주소에 쓰인 것을 찾음 -> 버퍼 오버플로우 취약점
상용 Zigbee 기기 취약점 탐색

## Slide 11: VI. Evaluation
분석 대상(1/3)
  피쳐폰
    최신 스마트폰과 달리, 네트워크 스택 및 HMI를 위한 단일 임베디드 프로세서 있음
    서로 다른 펌웨어 섹션 사이에 명확한 코드 분리가 없음
      실시간 커널은 실행 중인 모든 태스크를 스케쥴링함
      모든 물리 메모리에 대한 접근을 공유하며, 입출력 관련 메모리 매핑도 마찬가지임
  GSM 대역 스택
    수많은 잠재적 공격 벡터가 있다고 알려져 있음
    이는 일부 회사에 의해 개발되었으며, 레거시 부분이 많아 보안을 고려하지 않았음
      특히, GSM 인프라에서 오는 공격은 전혀 고려하지 않음
상용 피쳐폰의 GSM 네트워크 스택 조작

## Slide 12: VI. Evaluation
분석 대상(2/3)
  모토로라 C118 사용
    Compal E88 보드를 사용한 버전의 리브랜딩 결과물
      이 보드는 Texas Instruments “Calypso” 디지털 베이스밴드를 사용 -> mask ROM, 신호 디코딩을 위한 DSP, 단일 ARM7TDMI 프로세서로 구성됨
        그외 RTC 클럭, PWM 생성기 등 주변 장치도 포함
        일부 보드 모델은 JTAG과 UART 포트 사용 가능
      JTAG 포트에 접근하여 어댑터를 Avatar와 하드웨어 사이의 통신을 연결하는 브릿지로 사용함
      Calypso 칩셋
        관련 세부사항 문서가 유출되었으며, 해당 보드에서 실행할 수 있는 별도의 폰 OS가 생성됨
        추가로, 오픈소스 GSM 스택을 사용할 수 있게 됨
        하지만, 원래 모토로라 펌웨어를 이용해 실험하였음
상용 피쳐폰의 GSM 네트워크 스택 조작

## Slide 13: VI. Evaluation
분석 대상(3/3)
  첫 stage 부트로더가 하드웨어 리셋에 의해 실행됨 -> 셋업 완료 후, 메인 펌웨어 실행
    메인 펌웨어: Nucleus RTOS + UI를 위한 서드파티 코드
  폰 부트로더: 하드디스크와 비슷한 방식으로 Avatar로 분석 가능
    하지만, 부트로더가 하드드라이브 때 보다 단순
      펌웨어 플래싱 발동에 UART 명령어만 지원함
      플래시에서 불러 온 펌웨어 실행
      타임아웃 만료된 이후 실행 계속됨
    따라서, GSM 네트워크 스택 분석 + SMS 디코딩 루틴에 집중
      SMS 관련 공격은 이전에 발표가 되었으나, 동적 분석 환경이 없어 blind SMS fuzzing으로 진행됐었음
      SMS fuzzing의 효율성을 높이고, 원격으로 익스플로잇 할 수 있는 실행 경로 찾고자 함
상용 피쳐폰의 GSM 네트워크 스택 조작

## Slide 14: VI. Evaluation
설정 및 실험
  실제 기기에서 펌웨어 실행을 시작하도록 Avatar 설정
  SMS 수신 상태에 도달하면 코드를 에뮬레이터로 전환
    그 후, 선택적으로 에뮬레이팅하며 디코딩 루틴을 기호 실행을 바탕으로 탐색함
    JTAG 연결을 이용해, 타겟에서의 실행을 멈추고 에뮬레이터와 타겟 사이의 동기화 절차를 수행함
      JTAG을 이용한 모든 메모리 및 입출력 접근은 추적되며, 사용자가 주소 매핑을 식별할 수 있음
  Avatar가 SMS 페이로드를 메모리 상에서 가로채어 기호 값으로 표시를 함
기호 실행 실험
  며칠간 진행 -> 12만개 이상의 상태를 확인함(서로 다른 제약조건에 의해 생성)
    GSM 네트워크 스택은 기호적으로 분석하기엔 너무 복잡 (코드 구조에 대한 사전 지식 없이는 어려움)
  익스플로잇 조건은 못찾았으나, 사용자가 바꾼 메모리를 로드하는 상황을 볼 수 있었음
상용 피쳐폰의 GSM 네트워크 스택 조작

## Slide 15: VI. Evaluation
기호 실행 실험
  State explosion은 잘 알려진 기호 실행의 한계임
  이를 완화하기 위해서는, 사용자가 정의한 휴리스틱이 필요함
  하지만 이러한 최적화는 이 논문의 범위를 벗어남
상용 피쳐폰의 GSM 네트워크 스택 조작