## Slide 1: A Secure and Unclonable Embedded System using Instruction-level PUF Authentication
2020. 5.
강 홍 구

## Slide 2: Overview
Zheng, Jason X., Dongfang Li, and Miodrag Potkonjak. „A secure and unclonable embedded system using instruction-level PUF authentication.” 2014 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). IEEE, 2014.
Abstract
  FPGA와 ASIC에 모두 적용할 수 있는, 안전하고 복제할 수 없는 임베디드 설계 방안을 제시함. PUF(Physical Unclonable Function)를 이용하여 실행 머신코드와 실행 환경이 명령어 수준에서 서로를 인증하는 방식임. PUF가 충족되기 위해서는 각 프로세서마다 고유한 내재적 지식(intrinsic)을 포함해 컴파일해야 함. PUF의 구현 방식, 인증 및 역난독화 방식을 설명함
Reference

## Slide 3: 1. Introduction
다양한 마이크로프로세서
  임베디드 시스템에 들어가 다양한 작업에 활용
  하지만 세부 용도와 무관하게, 운영 모드(mode of operation)는 유사함
    프로세서 부팅 -> precompiled 펌웨어가 메인 메모리에 로드 -> 프로세서 동작
  하드웨어 실행 환경이 호환되는 한,
    특정 프로세서에서 실행될 수 있는 소프트웨어에 대한 제약 없음
    특정 소프트웨어를 실행할 수 있는 프로세서에 대한 제약 없음
명령어 수준 보안
  1. 소프트웨어는 실행되고자 하는 하드웨어 플랫폼 환경을 정해두어야 함
  2. 프로세서는 메모리가 실행할 수 있도록 인가된 소프트웨어만을 실행해야 함
1. Introduction

## Slide 4: 1. Introduction
이를 위한 보안 설계
  프로세서의 실행 환경에 PUF 기기(장치)를 추가하는 것
  각 실행 명령어는 2가지 형태로 메인 메모리에 저장
    난독화된 명령어
    PUF 기기에 대한 챌린지 단어
  난독화된 명령어는 단독으로 실행 불가함 (명령어 opcode가 난독화되어 있기 때문)
    PUF 기기에 챌린지를 보내서 응답(response)을 받고, 이를 이용해 난독화
      성능에의 영향 최소화하기 위해, 역난독화 과정은 명령어가 요청되면 명령어 캐시 밖에서 이루어짐
1. Introduction

## Slide 5: 1. Introduction
구성 방안
  프로세서를 위한 실행 바이너리 생성 위해,
    컴파일러는 프로세서의 PUF가 챌린지에 반응할 방식을 알고 있어야 함
    선수 지식: PUF에 저수준으로 접근해서 특성을 파악해야만 획득 가능
      제조 과정이 끝난 후에 이러한 접근이 불가하다면, 독점적 지식으로 간주될 수 있음
보안 측면
  PUF 응답에 대한 독점적 지식을 인가된 설계자만 획득할 수 있으면,
    올바른 챌린지 단어에 대한 역난독화 과정은 소프트웨어 원본 여부(진위)를 증명함
  추가로, PUF 응답이 각 다이의 서로 다른 내재적 특성에 의해 결정되면,
    설계가 같은 프로세서이더라도, 특정 프로세서 인스턴스를 위해 컴파일된 바이너리는 다른 인스턴스에서는 실행될 수 없음
    하드웨어 플랫폼에 대한 진위를 증명함
A. Security and Cloning

## Slide 6: 1. Introduction
보안 측면(cont.)
  PUF 응답이 각 프로세서 인스턴스마다 고유하면,
    제3자에 의해 임베디드 시스템 복제는 불가함
      만든 하드웨어에서 제대로 역난독화될 바이너리를 만들기 위해서는, 펌웨어 소스 코드 필요하기 때문
    프로세서 칩을 리버싱해서 복제한 경우 (트랜지스터, 내부 연결 수준까지)
      실행 바이너리를 다른 시스템에서 복사해오면, 실행할 수 없음
        응답을 만들어내는 PUF의 내재적 특성은 복제할 수 없기 때문
      유일한 방법은 복제한 프로세서의 PUF에 대한 지식을 바탕으로 펌웨어를 다시 컴파일하는 것
A. Security and Cloning

## Slide 7: 2. Related Work
지적 재산(IP)에 대한 공격
  복제, 리버싱, 변조(tampering) <- tempering(열처리)으로 써있는데 오타로 보임
    변조와 리버싱을 막기 위해 난독화 주로 사용
  대부분의 난독화는 컴파일 단계에서 이루어짐 (소스코드 to 어셈)
    하지만 일부는 어셈 to 기계어 단계에서도 이루어짐
    이제는 명령어를 암호화하고 복호화하는 기법이 논의되고 있음
저자의 기법
  툴체인 기반 난독화 기법과 달리, 난독화된 바이너리가 평문 opcode 불포함
    PUF 기기를 통해 원본 opcode가 복구되어야만 함
  명령어 수준 암호화에 암호키 공유가 불필요
    실리콘 게이트에 의해 생성된 키 외에는 사용/허용될 수 없음
    공통적인 복호화 기법이 사용되면, 키와 바이너리 쌍이 노출됐을 때 모든 시스템의 보호 기법 무력화
A. Software Protection

## Slide 8: 2. Related Work
FPGA 관련 PUF 구현
  다양한 레퍼런스 있음
    그 중, delay/arbiter PUF 설계에 기반을 둠
    Delay PUF: 셔플 셀이 연달아 연결되어 있음. 각 셔플 셀이 두 입력값을 섞을지 그대로 통과시킬지는 챌린지 비트에 의해 제어됨
      셔플 셀의 체인은 챌린지 비트에 의해 선택된 2개의 상호배타적인 경로 생성
        입력값이 첫 셔플 셀에서 마지막 arbiter까지 경로를 타고 오면, arbiter는 전파 딜레이가 더 짧은 경로를 결정함
PUF의 보안 관점 활용
  [17] PUF를 이용해 암호 기기 키 생성 + PUF를 보안 프리미티브에 포함하는 방법 제안
  [18] 보안 프로토콜에서 matched PUF를 공개 키로 사용하는 방법 제안
  [19] PUF에 의해 초기화 되는 안전한 프리미티브를 제안
B. Physical Unclonable Functions

## Slide 9: 3. Implementation
Xilinx Spartan-6 FPGA 보드 타겟팅
  프로토타입으로 OpenRISC OR1200 프로세서 구현
    5 stage integer unit pipeline(fetch, decoede, execute, memory, writeback), hard integer 및 부동 소수점 산술 유닛, 별도의 명령어 및 데이터 캐시
    설계의 단순성, HDL 소스 코드 활용 가능성 -> OR1200에 PUF 역난독화 로직 추가 용이함
  PUF 기기의 추가 외에,
    프로세서 코어에서 수정해야 하는 것은 곱 연산에 1 파이프라인 딜레이를 추가하는 것
      프로세서가 50MHz에서 타이밍 위반 없이 실행될 수 있기 위함 (…?)
A. OpenRISC Processor

## Slide 10: 3. Implementation
성능 영향 최소화를 위해,
  명령어 난독화/기록은 명령어가 명령어 캐시에 들어가면서 수행됨
  기록 로직은 명령어 캐시의 메모리 버스로의 프록시처럼 동작함
명령어 캐시가 수행하는 2가지 읽기(read)
  캐시 활성화 전: 단일 워드 트랜잭션 읽음 / 캐시 활성화 후: 8-beat 버스트 트랜잭션 읽음
  기록 로직은 두 가지 모두 지원
    명령어 캐시로부터 개별적으로 요청된 명령어 마다, 기록 로직은 관련 PUF 챌린지 단어를 fetch (PUF 응답은 4 클럭 딜레이) -> 그 후 난독화된 명령어 워드 fetch
    Burst의 경우, 8 beat 만큼의 챌린지 단어를 메인 메모리에서 fetch -> 난독화된 명령어 가져오기 위해 8 beat 추가 fetch
  개념적으로는 32비트 PUF 챌린지를 이용해 6비트 opcode 복구
    32비트 챌린지가 6개의 딜레이 PUF로 병렬적으로 보내지고, 4 클록 사이클 후 응답을 받을 수 있음
B. Instruction Recoding

## Slide 11: 3. Implementation
Spartan-6: 6개 입력을 받는 LUT6 사용 (셔플 셀)
  CLB(Configurable Logic Block): 8개의 셔플 셀을 연결. 그 다음 CLB는 이전 CLB 오른쪽에 연결
  32개 유닛으로 딜레이 체인 구성하기 위해 4개의 CLB 필요
    이 구성은 사용자 로직에 사용 가능한 가장 빠른 상호 연결을 사용하여 로직 라우팅에서 비대칭 성을 줄임
  라우팅 선택에 제한적인 영향을 미치고, 고도로 상호 연결된 FPGA 플랫폼 특성상 라우팅 비대칭성은 FPGA 기반 PUF 설계에서 피할 수 없이 고려해야 하는 어려움임
    라우팅 비대칭을 억제하여 지연 시간을 줄이는 방법은 RLOC(relative location constraints)를 이용해 각 셀을 수동으로 배치하는 것
      Delay 요소를 가까이 두고 상호 연결을 짧게 함
C. Delay PUF

## Slide 12: 3. Implementation
Spartan-6: 6개 입력을 받는 LUT6 사용 (셔플 셀)
  Delay PUF 블록의 배치는 고려할 가치가 있음
    라우팅 비대칭성을 제어하기 위해 PUF 로직 주위에 공간을 비워두는 물리적 제약을 사용할 수 있음
      6 개의 delay 체인 (4x6 CLB)이 차지하는 영역 주위로 관련 없는 로직이 있으면, 주위 로직의 타이밍 스트레스가 증가함
      FPGA 활성 영역이 미세한 전압 변동을 야기하여 PUF의 결과물 안정성 낮춤
  -> PUF를 고활성 및 타이밍 스트레스를 받는 FPGA 영역에서 떨어뜨려 놓아야 함
C. Delay PUF

## Slide 13: 3. Implementation
PUF 특성화
  설계 최종 단계에서, PUF는 나머지 시스템과 함께 특정지어짐(특성화됨)
  특성화 과정: 안정적인 PUF 챌린지 셋을 발견하는 과정
    PUF 챌린지가 없기 때문에 프로세서가 난독화된 코드를 실행할 준비는 안되었음 -> 디버그 포트를 이용해서 특성화 진행하고 추후 물리적으로 포트 제거함
    PUF 디버그 포트는 임의의 챌린지를 PUF에 주고, 그 출력을 관찰자에게 반환함
    챌린지 공간이 매우 크므로(32비트면 2^32), 모든 챌린지에 대해 PUF를 테스트하는 것은 낭비
      shotgun 기법: 랜덤하게 생성된 챌린지로 챌린지 공간 탐색.
      챌린지가 안정적인지 아닌지를 식별하기 위해, 결과값에서 비일관성을 탐지하면서 빠르게 여러번 테스트하는 간단한 방법 사용
      꽤 효과적이었음
D. Stable Challenge Discovery and Selection

## Slide 14: 4. Results
시스템 성능에 역난독화가 주는 영향
  명령어 수준의 기록은 메인 메모리에서의 명령어 fetch 소요 시간을 2배로 늘림
    PUF 응답을 받기까지 4 클럭이 필요
  영향을 줄이기 위해 몇 가지 설계가 적용될 수 있음
    명령어 기록이 명령어 캐시 밖에서 수행됨 -> 시간 지역성(temporal)과 공간 지역성(spatial) 보존
    PUF 챌린지를 난독화된 명령어 이전에 읽도록 함(PUF 활성화 및 명령어 fetch 병렬로 수행)
  성능 영향을 평가하기 위해 2가지 벤치마크(Dhrystone, Coremark) 사용
결과
  캐시가 비활성화 되었을 때, 2~3배 느렸음. 캐시 활성화됐을 때는 성능 저하가 0이었음.
    각 바이너리가 OR1200의 명령어 캐시보다 작아서, 시간 지역성과 공간 지역성이 아주 높았기 때문
  명령어 캐시 크기가 작아지면 성능 페널티가 측정되겠으나 불필요할 것
    캐시를 잘 활용하면 PUF가 있어도 성능 저하가 없다는 것을 이미 알 수 있기 때문
4. Results

## Slide 15: Opinion
추가 논문 확인 필요
  2014년 논문이므로 그 후 PUF를 이용한 난독화가 어떻게 달라졌는지 확인 필요
성능 저하가 없다는 것에 의문
  캐시를 잘 활용할 수 있을 경우를 가정했고 이는 사실이지만, 보편적인 임베디드 기기에서 이 가정이 성립할 수 있을지 검토 필요
PUF를 결정하는 내재적 특성에 대해 좀 더 살펴볼 예정
  하드웨어적으로 내부 구성을 똑같이 복제해도 공정상 똑같은 PUF가 만들어질 수 없는 것인지
  리버싱으로 똑같은 PUF를 가지도록 만들고, 실행 바이너리를 확보하면 될 것 같은데
    해당 시스템에서 실행 바이너리 확보가 불가능하도록 만들어야 하는지
    Let’s suppose a knowledgeable third party have the know-how to reverse-engineer the processor chip to produce a clone of the processor at the transistor and interconnect level, perform low-level characterization on the chip, and copy the executable binary from another system.
Opinion