## Slide 1: PUF의 원리 및 보안 분야 적용 방안 정리
2020. 6
강 홍 구

## Slide 2: Overview
Chang, Chip-Hong, Yue Zheng, and Le Zhang. "A retrospective and a look forward: Fifteen years of physical unclonable function advancement." IEEE Circuits and Systems Magazine 17.3 (2017): 32-62.
목차
  서론 및 기존의 문제점
  PUF의 개념, 특징 및 구현
  PUF의 활용
  PUF에 대한 공격
Reference

## Slide 3: Introduction
다양한 방식으로 여러 번의 인증 요구
  키 관리의 중요성 높아지고, 이에 여러 보안 솔루션 적용
  하지만, 키는 기기의 비휘발 메모리(NVM)에 저장
    전원이 공급되지 않아도 그 값이 유지되어야 함 -> 언제든 유출될 수 있음
    따라서 하드웨어 기반 보안 주목
-> PUF(퍼프, Physical Unclonable Function, 물리적 복제 방지 기술) 등장
상황

## Slide 4: Physical Unclonable Function
PUF
  동일한 제조 공정에서 생산되는 반도체의 미세구조 차이를 이용해 물리적으로 복제가 불가능한 보안 키를 생성하는 기술
    예측 불가능하고 미세한 분자 단위의 차이에 기반함 -> 차이가 나는 반도체 다이에 고유한 값을 부여
    외부의 난수 값 주입 없이 생산 과정에서 자체적으로 랜덤하게 발생함
  실리콘, 금속 등의 재료를 복잡한 구조로 조합해 반도체를 만들기 때문에,
    동일한 챌린지에 다른 response 도출
    지문과 같은 고유 정보로 여겨질 수 있고, 고유한 보안 키 값이 외부로 유출될 수 없음.
      메모리나 버스 구조를 사용하지 않기 때문에 칩 내부에서 해당 데이터에 대한 암복호화
개념

## Slide 5: Physical Unclonable Function
4개 요소
  Reliability, unclonability, unpredictability, physical unbreakability
    이 4가지를 추구하지만, 이를 정량화하는 것은 어려움
    따라서, CRP(challenge response pair)의 randomness를 통계적으로 평가하게 됨
  CRP가 좋은 randomness와 uniqueness, reliability를 보이면 PUF의 건장성(robustness)이 높다고 평가될 수 있음
건장성
  그간 온도와 전압 변화에 의한 영향 등 연구가 이루어져왔음
  노화(aging)에 대한 연구는 적었으나, 비약적인 성능 악화를 초래하기 때문에 연구 진행됨
    노화는 오래 걸리므로 온도 전압 등 스트레스를 주면서 노화를 빠르게 유도하며 테스트
    노화의 효과를 억제할 수 있는 기법도 연구해서 적용하고 있음 (ring ocillator pair 선택 방식, 안쓸 때는 중지 등)
특징

## Slide 6: Physical Unclonable Function
구현
  엔트로피 소스를 통제하는 방식으로, 다양한 PUF 구현 방식이 제시되었음
  유형은 크게 2가지
    Mismatched analog parameters
      소자 또는 회로의 편차(mismatch)를 이용 -> 레이아웃은 동일
        Arbiter PUF, Ring-oscillator PUF, SRAMPUF 등이 이 공정 편차를 이용
    Circuit topologies (physical 요소)
      반도체 공정 진행에 따라 물리적으로 형성되는 요소 이용 -> 메탈, 비아(VIA), 폴리실리콘 등의 전도성 레이어가 형성되는 상태에 의해 출력값 결정
유형

## Slide 7: Physical Unclonable Function
구현
  Arbiter PUF
    스위치 셀이 연달아 연결돼있을 때, 2개의 배타적인 신호 전달 경로 있음
    공정 편차에 의해 신호 전달의 지연 시간 달라짐 -> 상승 신호 발생했을 때, arbiter에 도착하는 두 신호는 도착 시간이 각기 다름.
      Arbiter는 어떤 신호가 먼저 도착했는지를 결정하고, PUF 응답을 결정함 (1, 0)
    문제
      제작이 완료된 arbiter PUF는 전원 전압이나 온도 등 환경에 의해 지연시간이 달라질 수 있음
        공정 편차에 의한 것보다 외부 노이즈에 의한 영향이 더 크면, PUF 값이 변할 수 있음
        PUF의 신뢰도에 문제가 생김 -> ECC(Error Correction Code)와 같이 별도의 데이터 후처리 작업이 필요함
유형

## Slide 8: Physical Unclonable Function
구현
  VIA PUF
    반도체 공정 중 via hole(적층 연결 반도체 홀)이 랜덤하게 생성되는 조건을 이용해 구현
    Via hole이 생성된 후에는 온도 및 습도 등의 환경이나 시간 경과에 따라 변하지 않음
    회로가 뚫려있는지, 뚫리지 않았는지에 따라 고유값이 갈림
    비아 생성할 때의 디자인 룰이 있음 -> 공정에서 항상 형성될 수 있도록
      비아의 크기가 룰보다 작아지면 비아 형성이 안돼 연결 여부가 불확실함
      이 크기를 적당하게 작게 만들면, 연결 확률이 약 50%가 됨 -> 랜덤한 via 생성
-> 이렇게만 보면, circuit topology를 이용한 PUF가 항상 더 좋은 것으로 보이지만..
유형

## Slide 9: Physical Unclonable Function
강도
  CRP의 수에 따라 PUF의 용도가 달라짐
  Weak PUF: 셀의 수에 따라 CRP가 선형/다항으로 증가
    유한한 CRP가 있으면 다항 시간 내에 모두 탐색하는 것도 가능함
    반드시 주변 장치를 보호해서, 공격자가 바로 응답에 접근하지 못하도록 해야 함
  Strong PUF: 셀의 수에 따라 CRP가 기하급수적으로 증가
    모든 CRP를 실제 시간 내에 탐색 불가하므로, 모듈을 감출 필요 없음
    Arbiter PUF는 strong PUF
강도에 따른 용도
  Weak PUF: 암호키 저장/생성, 기기 인증, 지적 재산 보호 등에 사용
  Strong PUF: 더 많은 인증 프로토콜에 사용 가능
Strong vs. Weak

## Slide 10: Physical Unclonable Function
전자서명
  PUF는 제조 공정에서 이미 고유한 암호화 개인 키 내재 -> 이에 대한 공개키를 만들면, 사용자는 개인 키 보관 불필요
복제가 불가한 RFID 칩 개발 등
임베디드 기기 펌웨어 난독화
  Response를 받아서 난독화된 opcode와 조합해야 정상 동작 가능하도록 함
Active Hardware Metering
  고유한 칩을 제조 단계에서는 잠금 설정해놓고, 추후 설계자의 key로 활성화하는 방식
    수동적인 워터마킹과는 다름 (설계자가 인가하여 활성화해주기 전까지 칩은 무용지물)
  하드웨어 도난을 선제적으로 대응할 수 있음
  Aging에 의해 활성화 및 비활성화에 영향이 있을 수 있음.
PUF의 활용

## Slide 11: Physical Unclonable Function
암호 프로토콜
  Oblivious transfer
    송신자가 비밀을 인식하지 못하지만, 수신자는 원하는 비밀을 요청하고 받아낼 수 있음
    1 to n으로 확장하면, 서버는 요청의 내용을 모르는 상태로 사용자에게 정확한 비밀 내용을 전달해줄 수 있음
    그간, 공개키 연산의 효율성으로 인해 병목 현상이 발생하고 OT의 활용성이 낮았음
    PUF를 암호프로토콜 중간에 넣어서 효율적으로 계산/교환할 수 있음
  Bit commitment
    비트의 비밀성을 유지한 채 약속. 약속된 후에는 추후 공개할 수는 있지만 변경할 수는 없음
  key exchange protocol
    인가된 집단 내에서 안전하게 키를 교환하는 것
PUF의 활용 (cont.)

## Slide 12: Physical Unclonable Function
기존 공격에 대한 방어 가능
  시크릿 키를 보관할 NVM 불필요
  챌린지를 넣기 위해 전원 공급 반드시 필요하므로, 변조할 수 없음
  물리적인 조작 및 침투 공격 -> CRP 매핑을 바꾸어놓고, PUF를 못쓰게 만들 것
  -> PUF를 단독으로 사용하지 않기 때문에 입출력 신호 인터페이스 등으로부터 부채널 공격 위험 있고, 머신러닝으로 모델링되어 크래킹될 수 있음
PUF에 대한 공격

## Slide 13: Physical Unclonable Function
머신러닝 기반 모델링
  Strong PUF를 주로 타겟팅함
    PUF에 대해 숫자 시뮬레이션 모델을 유도하는 것 -> known CRP를 이용해서 학습
    CRP의 수집: PUF에 직접 접근해서 수집하거나, 프로토콜 도청을 통해 수집 가능
  예측할 수 없었던 응답을 예측할 수 있게 됨
    Arbiter PUF는 brute force attack에는 면역이지만, 머신러닝 기반 모델링을 통해 예측됨
    2개의 입력, 2개의 출력 포트. 중간의 셔플을 확률로 표현(n개의 셀) -> 수 백개의 CRP 학습 후 예측 가능
  이에 대응하기 위해서는, 비선형 효과 추가
    여러 arbiter PUF의 응답을 XOR하는 식
  머신러닝으로 strong PUF도 예측될 수 있지만, 공격의 복잡도 쉽게 높일 수 있음
    Stage 수 증가, arbiter chain 수 증가, 비선형 요소 추가 등
PUF에 대한 공격

## Slide 14: Physical Unclonable Function
부채널 공격
  암호 알고리즘 또는 프로토콜의 물리적 구현에서 측정 가능한 파라미터를 추출하는 것
    비밀 키를 추출하기 위함
    전력 소모, 타이밍, 온도, 전자기 방사, 광학 신호 배출, 청각 신호 또는 그 조합 등을 이용
  Arbiter PUF 부채널 분석
    아이디어: 재현 불가능한 일시적인 노이즈가 구조적 변동성의 재현 가능한 측정에 미치는 영향을 알아내는 것 -> 응답 비트를 생성하는 아날로그 시간 변동성을 특성화함
    반복도(repeatability): 특정 챌린지를 M회 적용했을 때 1로 측정되는 응답의 비율
      모델이 구축되면, unknown 챌린지에 대한 응답을 예측할 수 있음 (95% 정확도)
    일부 PUF의 블랙박스를 밝힐 수 있게 됨
부채널 공격 + ML
  ML로 계산하기 어려운 경우 보조 (여러 arbiter를 XOR하는 경우, XOR gate 이전의 비트 조사)
PUF에 대한 공격